## Slide 1: NuMicro Nano PWM/Capture
NuMicro@nuvoton.com

## Slide 2: 内容
PWM 输出
PWM 时序控制
捕获输入
捕获时序控制
中断架构
代码

## Slide 3: PWM 输出?
PWM: 波形宽度调制
PWM 频率和占空比
  频率和占空比怎样设定?
PWM 输出通道
PWM 解析度
互补的PWM对
  需要插入死区?
  怎样设定死区?
其它功能
  单个波形(Single-shot)
  PWM 中断

## Slide 4: PWM 特性(I)
4组PWM 发生器, 每个发生器支持
  一个8-bit 预分频
  一个时钟除频
  每2个PWM输出有2个PWM定时器，每个定时器包括：
    一个16-bit PWM 下数计数器
    一个16-bit PWM 重载值寄存器 (CN)
    一个16-bit PWM 比较寄存器(CM)
  一个死区发生器
  两个PWM 输出.

## Slide 5: PWM 发生器 (II)
8 个PWM 通道或者4 对PWM.
16 bits 解析度.
PWM 中断和PWM周期同步.
单个或者连续模式PWM.

## Slide 6: PWM/Capture 时钟源

## Slide 7: PWM捕获
Select proper PWM clock input
Select Paired-PWM
Insert dead-zone for paired-PWM
PWM Interrupt
Set PWM frequency( CN)
Set PWM duty (CM)
Configure PWM setting (PWMx_CTL)
Configure PWM output channel

## Slide 8: PWM 频率& 占空比控制
CM >= CN: PWM output high.
CM < CN: PWM output low
PWM 频率= PWMxy_CLK/(prescale+1)*(clock divider)/(CN+1); xy = 01 or 23(选中的PWM通道).
占空比= (CM+1)/(CN+1).

## Slide 9: PWM 双缓冲介绍
为何需要双缓存?
  防止输出的PWM波形不完整.
New period (CN)
New duty (CM)
S/W write new period (CN)
And new duty (CM)
First cycle
Second cycle

## Slide 10: 死区发生器
为何需要死区发生器?
  为了避免互补的PWM高电平输出重叠
  例如, 在马达应用中, 需要避免上下两个MOSFET同时打开.
每对PWM通道中，每个PWM高电平之前插入延迟时间(dead zone).
8-bit 死区定时器，单位为PWM工作频率.

## Slide 11: 捕获输入
捕获上升沿或者下降沿
测量波形宽度
  高电平宽度(W2)
  低电平快递(W1)
  两个上升沿之间的宽度(W1+W2)
  两个下降沿之间的宽度(W1+W2)
捕获输入通道
采样频率
捕获功能中断
捕获波形宽度数据
  上升/下降锁存寄存器 (PWM_CRLx, PWM_CFLx)
Sampling
Interrupt

## Slide 12: 捕获输入特性
时序逻辑和PWM发生器共享. (因而最高16 bits 数据长度)
8 个捕获输入脚和PWM输出脚共享
每个通道支持
  上升沿锁存寄存器 (PWM_CRLx)
  下降沿锁存寄存器(PWM_CFLx)
  捕获中断标志(CAPIFx)

## Slide 13: 捕获时序特性
捕获中断发生时， (CAPIFx) 被置，PWM 计数器将从CNx寄存器重载
低电平时间宽度为 (CNx+1 - CRLx).
高电平时间宽度为(CNx+1 - CFLx).

## Slide 14: 中断架构
Channel0~Channel3 共享一个中断向量
Channel4~Channel7 共享一个中断向量
每个PWM/ Capture 通道有自己的中断标志
两个 PWM/Capture 中断向量

## Slide 15: 范例
Capture0
  输入通道:GPA12
  计数器单位: 1usec (((11+1)*1)/12M)
  捕获能力: 32 bits (hardware 16bits+ firmware 16bits)
PWM2
  输出通道:GPA14
  周期: 1365.3 usec (((1+1)*1*(8191+1))/12M)
  高电平时间: 682usec, 低电平时间: 682usec
14

## Slide 16: 范例方块图
NUC130KE3BN
Cortex-M0
Flash
Capture0
PWM2
GPA12
GPA14
15

## Slide 17: 代码(I)
void InitPWM(void)
{
/* Configure pin function */
GCR->PA_H_MFP = (GCR->PA_H_MFP & ~0x0F000000) | 0x01000000;
/* Enable PWM clock */
CLK->APBCLK |= CLK_APBCLK_PWM0_CH23_EN;
/* Select HXT for PWM clock source */
CLK->CLKSEL1 = (CLK->CLKSEL1 & ~CLK_CLKSEL1_PWM0_CH23_MASK) | CLK_CLKSEL1_PWM0_CH23_HXT;
/* Prescaler 0~255, Setting 0 to stop output clock */
PWM0->PRES = (PWM0->PRES & ~PWM_PRES_CP23_MASK) | 0x100;
/* Clock divider->0:/2, 1:/4, 2:/8, 3:/16, 4:/1 */
PWM0->CLKSEL = (PWM0->CLKSEL & ~PWM_CLKSEL_CLKSEL2_MASK) | PWM_CLKSEL_CLKSEL2_DIV1;
/* Select PWM operation mode */
PWM0->CTL |= PWM_CTL_CH2MOD;
/* Set Reload register, CN = 0x1FFF, CM = 0x0FFF */
PWM0->DUTY2 = 0x0FFF1FFF;
/* Enable PWM down counter */
PWM0->CTL |= PWM_CTL_CH2EN;
/* Output enable */
PWM0->OE |= PWM_OE_CH2;
}

## Slide 18: 代码(II)
void InitCapture(void)
{
/* Configure pin function */
GCR->PA_H_MFP = (GCR->PA_H_MFP & ~0x000F0000) | 0x00010000;
/* Enable PWM clock */
CLK->APBCLK |= CLK_APBCLK_PWM0_CH01_EN;
/* Select HXT for PWM clock source */
CLK->CLKSEL1 = (CLK->CLKSEL1 & ~CLK_CLKSEL1_PWM0_CH01_MASK) | CLK_CLKSEL1_PWM0_CH01_HXT;
/* Prescaler 0~255, Setting 0 to stop output clock */
PWM0->PRES = (PWM0->PRES & ~PWM_PRES_CP01_MASK) | 11;
/* Clock divider->0:/2, 1:/4, 2:/8, 3:/16, 4:/1 */
PWM0->CLKSEL = (PWM0->CLKSEL & ~PWM_CLKSEL_CLKSEL0_MASK) | PWM_CLKSEL_CLKSEL0_DIV1;
/* Select PWM operation mode */
PWM0->CTL |= PWM_CTL_CH0MOD;
/* Set Reload register */
PWM0->DUTY0 = 0xFFFF;
/* Enable Capture function pin, capture function, counter reload on both rising and falling edge */
PWM0->CAPCTL = PWM_CAPCTL_CAPCH0EN |
PWM_CAPCTL_CAPCH0PADEN |
PWM_CAPCTL_CAPRELOADREN0 |
PWM_CAPCTL_CAPRELOADFEN0;

## Slide 19: 代码(III)
/* Enable Capture rising and falling edge interrupt */
PWM0->CAPINTEN = PWM_CAPINTEN_CRLIE0 | PWM_CAPINTEN_CFLIE0;
/* Enable PWM interrupt for down-counter equal zero. */
PWM0->INTEN |= PWM_INTEN_TMIE0;
/* Enable PWM intrrupt */
NVIC_EnableIRQ(PWM0_IRQn);
/* Enable PWM down counter */
PWM0->CTL |= PWM_CTL_CH0EN;
}

## Slide 20: Thank you.