## Slide 1: 新唐 32-bit Cortex-M0 NUC123 BSP介绍

## Slide 2
议题
BSP的特点
UART函数的使用方法
GPIO函数介绍
USB示例

## Slide 3: 特点
库函数极少，基本上就init函数和EnableInt函数
提供大量的INLINE函数
  代码量大幅减少
不再提供bit field的寄存器定义
  每个bit都定义了宏
  按比特访问寄存器使代码量膨胀太多

## Slide 4: 目录结构(1)
CMSIS：寄存器和bit定义
Doc： CHM帮助文件
DrvSrc：库函数源代码
INC：头文件，INLINE函数
SampleCode：示例代码
Tool：PLL计算工具

## Slide 5: 目录结构(2)

## Slide 6: UART例程(1)
UART提供了自动流控、使用PDMA收发、RS485和TX/RX等多个例程

## Slide 7: UART例程(2)
以RS485为例说明UART 函数的使用方
RS485有3种模式：AAD、NMM、AUD
  Auto Address Detection Operation Mode
  Normal Multidrop Operation Mode

## Slide 8: UART例程(3)
解锁
GPIO脚用作外部晶振引脚
使能外部晶振
等待外部晶振稳定
系统时钟选择外部晶振
这个函数可能以后会用到，目前没有用
加锁

## Slide 9: UART例程(4)
选择时钟源
时钟除频
UART工作频率，时钟源/时钟除频
UART特性设置
接收FIFO阙值和接收超时设定
如果接收到的数据个数没有达到接收FIFO阙值的设定，超时之后，仍然可以收走

## Slide 10: UART例程(5)
使能RS485地址检测功能
设定检测或者发送的地址
使能自动方向切换和自动地址检测功能
发送延迟
使能接收数据功能
RTS接RS485 tranceiver方向脚, low为发送
使能中断，检测到地址时会发生RLS中断

## Slide 11: UART例程(6)
发送地址
发送数据

## Slide 12
接收到地址
数据接收和普通UART相同
UART例程(7)

## Slide 13: GPIO函数
所有复用的IO脚都定义了GPIO inline函数来切换非IO功能
GPIO脚用作I2C0功能，默认用的哪些脚，在函数说明中有介绍
SPI0的SS0脚使用PC0

## Slide 14: USB函数
USB比较复杂，所以示例代码都是使用库函数的方式

## Slide 15: 8个端点的示例代码
Smpl_UAC_HID_HIDTransfer
  UAC + HID Transer + HID Mouse + HID Keyboard
USB_EP_T EP[8];
UsbCfg
UsbUsb
UsbStdReq
UsbStdReq_StatusOut
UsbClassReq

## Slide 16: ACK函数
Ctrl Pipe
  DrvUSB_UsbInAck/UsbOutAck
声卡
  UsbIsoInAck/UsbIsoOutAck
鼠标
  UsbMouseInAck
键盘
  UsbKeyboardInAck
HID transfer
  UsbIntInAck/UsbIntOutAck

## Slide 17: 宏定义
每个EP需要配置
  USBD_EP_STOP_TRANSACT(EP0);/* Clear EP0 CTRL IN Ready Flag */
  USBD_EP_SET_BUF(EP0, BUF_CTRL);/* Buffer for EP0 */
  USBD_EP_ASSIGN_CFG(EP0, CFG0_SETTING); /* EP0 ==> control IN end point, address 0 */
  USBD_SET_SETUPBUF(BUF_SETUP);/* Buffer for setup packet */
触发端点收发
  USBD_EP_SET_PAYLOAD_LEN(EP4, 5);

## Slide 18: 收/发函数
配置端点
  EP[1].buffer = RcvCommand;
  EP[1].size = UsbDev.Setup.wLength;
  EP[1].ep_size = MAX_PACKET_SIZE0;
  EP[1].direction = DATA_OUT;
  EP[1].param = &UsbDev;
  EP[1].callback = UsbStdReq_StatusIN;
DrvUSB_Transact(EP1, &EP[1]);

## Slide 19: 8个端点vs兼容
static __INLINE void USBD_EP_SET_BUF(uint8_t ep, uint32_t offset)
{
if(ep <= EP5)
USBD->EP[(ep)].BUFSEG = (offset);
else
USBD->EP_NEW[(ep)].BUFSEG = (offset);
}