## Slide 1: NuMicro™ ARM Cortex™ M4 NUC472 以太網系列产品应用技术线上研讨会
日期 : 2014/04/24
M4 NUC472系列: 绝佳实现 以太网与图像处理应用

## Slide 2: 议题
NUC472 以太网系列功能及产品应用介绍
以太网规格特色介绍
硬件加解密加速器规格特色介绍
影像传感器规格特色介绍
以太网结合影像传感器实现远程抄表

## Slide 3
NUC472以太网系列
  丰富的外设实现您无限的应用
ARM® Cortex™-M4内核
  内建DSP与 FPU
运行速度达 84 MHz
256/512 KB 闪存, 64 KB 内存
宽工作电压 : 2.5V ~ 5.5V
丰富的外设 :
  以太网
  USB FS OTG/HS Device
  CAN x2
  Image Sensor Interface, SD Host
  UART x12, SPI x4, I2C x5, I2S x2, ISO-7816-3 x6
  硬件加解密加速器
高集成 :
  高精度 12位 ADC x2, 1.0MSPS 转换速率
  RTC, 比较器, 运放
封装 LQFP100, LQFP128, LQFP144, LQFP176
产品简介
Notes: need change picture

## Slide 4: NUC472 特色 Cortex™-M4 支持以太网络、CAN、USB OTG与高速设备之微控制器
ARM® Cortex™-M4 内核
  运行最高 84MHz
  32-位DSP 引擎支持单周期MAC, SIMD运算及硬件除法.
  单精度浮点运算器兼容IEEE754标准
存储器
  512/256K 字节闪存(可配置数据闪存)
  64K 字节内存
  支持ICP/ISP/IAP功能
通讯接口
  10/100M 以太网络
    MII与RMII接口
    IEEE 1588 V2 用于 PTP (Precision Time Protocol)
  支持 USB 2.0 OTG 与高速设备
  C-CAN 2.0b x2
  SPI x4 (主/从 32/16MHz)
  I2C (1MHz) x5
通讯接口
  UART
    Support X 6 (支持 RS-485 与 LIN 总线功能)
    Support X 12 (Rx and Tx only)
PWM
  16 位 6 通道PWM x 2 与 4 通道 PWM x1
  支持死区和互补功能，刹车及自动触发ADC功能
QEI/输入捕获
  2 组 QEI 控制器
  2 组 QEI 相位输入, QEA 和 QEB; 1 个索引输入.
  2 路输入捕获,每路支持 3 个霍尔传感器
模拟接口
  16 路 12 位 ADC 最高采样率 1Msps
  采样通道可设优先级
2 组运算放大器
16 通道 DMA
EBI 支持 64MB 寻址空间

## Slide 5: NUC472 特色 (续) Cortex™-M4 支持以太网络、CAN、USB OTG与高速设备之微控制器
多种频率输入
  内建 22.1184MHz(±2%)与 10kHz晶振
  可外挂 4~24MHz 晶振输入
  PLL
  32.768kHz 用于 RTC 以及低功耗操作
定时器
  32-位 定时器x 4
  看门狗定时器以及窗口式看门狗定时器
  RTC (VBAT)(96-bytes back registers)
    支持 96 字节备用寄存器以及2个防窃取资料探测引脚来清除备用寄存器内容
加密功能
  支持AES/3DES, SHA, RNG
  防盗拷锁码位功能 (Security bit)
  96-bit UID 芯片唯一码
  128-bit UCID 客户唯一码
GPIO
  最多支持 144个 GPIO
  灌电流能力(>15 mA), 驱动能力(>20 mA)
其他接口
  SD卡接口
  Image Sensor Interface
  智能卡 (ISO 7816-3) x6
  I2S 接口 x 2
其他仿真接口
  3组比较器
  温度传感器
  LVR (2.0V); 掉电侦测(4.4 V/ 3.8 V/ 2.7 V/ 2.2 V)
宽操作电压
  2.5V ~ 5.5V
工业级温度
  -40 ℃ ~ 105℃
封装 LQFP100, LQFP128, LQFP144, LQFP176

## Slide 6: NUC472 系列系统方块图
Bridge
PDMA
16-ch
32-bit Timer X 4
RTC (VBAT)
窗看门狗, 看门狗
PWM 16 Channels
With QEI X 2
Timer / PWM
12-bit ADC X 2 with 16-ch
USB PHY
模拟接口
Operating Amp. X 2
Comparators X 3
闪存 256/512 KB
LDROM 16 KB
数据Flash与闪存共享
内存 64 KB
(Parity Check in 24KB)
存储器
ARM CortexTM -M4
(DSP & FPU)
84 MHz
频率控制
HS Osc.
22.1184 MHz
LS Osc.
10 kHz
LS Ext.
Crystal Osc.
32.768 kHz
HS Ext. Crystal Osc. 4~24 MHz
PLL
Clock Supervisor
Ethernet 10/100 MAC
SD Host
USB 2.0 OTG / HS Device
通讯接口 / GPIO
General Purpose I/O
External Interrupt
External Bus Interface
Image Sensor Interface
POR, LVR, BOR
LDO 1.8V
电源控制
USB LDO 3.3V
VREF 1.5V/2.5V
通讯接口
UART X (6+6)
SPI X 4
I²C X 5
I²S X 2
ISO-7816-3 X 6
CAN X 2
AHB Bus
APB Bus

## Slide 7: NUC472 竞争优势
丰富外设功能
以太网,
USB FS OTG/HS Device (內建PHY)
CAN X2,
Image sensor Interface
SD Host
UART X12
SPI X4
I2C X5
I2S X2
高精度 12 位 ADC X2,
转换速率各達1.0Msps
並可與PWM 連動
强化安全
SRAM 奇偶校验
晶振监控
  加密保護
  硬件加解密加速器
防盗拷锁码位功能 (Security bit)
96-bit UID 芯片唯一码
128-bit UCID 客户唯一码
寬工作电压
2.5V ~ 5.5V
高抗干扰
ESD HBM 8KV, EFT 4KV

## Slide 8: NUC472 应用领域
支付终端
POS
Bar Code Scanner
Thermal Printer

## Slide 9: NUC472 应用领域(续)
集中器
远程抄表
智慧排插
电表

## Slide 10: NUC472 应用在工控领域(续)
马达控制
工控板卡
网桥
PLC

## Slide 11: NUC472 应用领域(续)
考勤机
LED 控制网络卡
GPS Tracker
多媒体控制

## Slide 12: NUC472 远程抄表应用實例
仪表监控、抄表是工业自动化、家庭自动化、智慧城市的一项重要工程。NUC472具备
影像撷取：Image Sensor Interface
图像处理：105DMIP M4 for JPEG encoder
数据传输：有线Ethernet; 无线搭配 GPRS Module
NUC472
DSP
(JPEG Encode)
GPRS
Module
RTC
32768 Xtal
CMOS
I/F
UART
I2C
EBI
SRAM 1MByte
电池
Ethernet
資料暫存

## Slide 13
NUC472 系列 产品选型表

## Slide 14
NUC442 系列 产品选型表
Part number | Flash (KB) | SRAM (KB) | I/O | Timer | Connectivity |  |  |  |  |  |  |  |  | Ethernet MAC | USB OTG | USB Device | PWM (ch.) | Analog Comp | OP Amp. | 12-bit ADC | RTC | Crypto | Package
 |  |  |  |  | UART | ISO 7816-3 | SPI | SD Host | I2C | CAN | LIN | EBI | I2S |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
NUC442JI8AE | 512 | 64 | 114 | 4 | 6+6 | 6 | 4 | √ | 5 | 2 | 6 | √ | 2 | -- | FS | HS | 16 | 3 | 2 | x2, 16-ch | √ | √ | LQFP144 (20x20)
NUC442JG8AE | 256 | 64 | 114 | 4 | 6+6 | 6 | 4 | √ | 5 | 2 | 6 | √ | 2 | -- | FS | HS | 16 | 3 | 2 | x2, 16-ch | √ | √ | LQFP144 (20x20)
NUC442KI8AE | 512 | 64 | 101 | 4 | 6+6 | 6 | 4 | √ | 5 | 2 | 6 | √ | 2 | -- | FS | HS | 16 | 3 | 2 | x2, 16-ch | √ | √ | LQFP128 (14x14)
NUC442KG8AE | 256 | 64 | 101 | 4 | 6+6 | 6 | 4 | √ | 5 | 2 | 6 | √ | 2 | -- | FS | HS | 16 | 3 | 2 | x2, 16-ch | √ | √ | LQFP128 (14x14)
NUC442VI8AE | 512 | 64 | 77 | 4 | 6+5 | 5 | 4 | √ | 5 | 2 | 6 | √ | 2 | -- | FS | HS | 16 | 3 | -- | x2, 16-ch | √ | √ | LQFP100 (14x14)
NUC442VG8AE | 256 | 64 | 77 | 4 | 6+5 | 5 | 4 | √ | 5 | 2 | 6 | √ | 2 | -- | FS | HS | 16 | 3 | -- | x2, 16-ch | √ | √ | LQFP100 (14x14)
NUC442RI8AE | 512 | 64 | 45 | 4 | 4+3 | 3 | 3 | √ | 2 | 2 | 4 | √ | 1 | -- | FS | HS | 8 | 2 | -- | x2, 8-ch | √ | √ | LQFP64 (10x10)
NUC442RG8AE | 256 | 64 | 45 | 4 | 4+3 | 3 | 3 | √ | 2 | 2 | 4 | √ | 1 | -- | FS | HS | 8 | 2 | -- | x2, 8-ch | √ | √ | LQFP64 (10x10)

## Slide 15
NuMicro™ Family
简易与多样的开发工具与环境
Notes: 15

## Slide 16
软件支持
OS/Kernal
  Supports FreeRTOS, uC/OS-II (III) , uTenux RTOS
Ethernet
  lwIP, TCP/IP
USB driver
  Host : HID, Mass Storage
  Device : Vcom, HID, Mass Storage, CCID, UAC
Cryptographic libraries
  AES, TDES, SHA, PRNG
SD card
  MMC, SD, SDHC
ISP loader
  From USB, UART - (PC host)
  CAN, SPI, I2C - (MCU host)
DSP lib
  Math, Filter, Matrix, Transform, Control, Statistical, and Interpolation

## Slide 17
Nu-Tiny – EVB – NUC472
提供简易的学习板
Nu-Tiny – EVB – NUC442

## Slide 18: 完整与多样的开发工具
NuMicro-SDK
NuTiny-SDK
NuLink-Pro
NuGang

## Slide 19: 开发环境与工具
NuLink 模拟除错刻录器
开发评估板与学习板
Keil RVMDK 评估版本
IAR EWARM 评估版本
Coocox CoIDE
NuTiny-SDK 快速入门引导
软件支持
  驱动包,软件库,实时操作系统
  支持CMSIS软件接口标准
  支持直接寄存器写码
  支持USB OTG 驱动包, USB 设备装置 VCOM/HID/UAC/Mass Storage
  范例程序
提供技术参考手册档
在线技术课程
Notes: NTC
NuMicro ECO System
Tools. Software. Solution
Distribution partner

## Slide 20: 刻录工具
ISP (In-System Programming)
  支持 UART/USB/I2C/SPI 固件升级
  透过 LD ROM 进行升级
  可刻录 APROM, Data Flash, Config 区域
ICP (In-Chip Programming)
  支持 SWD (Serial Wire Debug) 界面
  可刻录 LD ROM, Application ROM,
  Data Flash & Config ROM.
  支持脱机刻录模式
NuGang
  支持一拖四 量产刻录工具

## Slide 21: 第三方开发工具
www.coocox.org/Nuvoton.htm
www.rowley.co.uk
www.iar.com
www.keil.com
Website
Provider

## Slide 22: 选择新唐 - 您的优质伙伴
六心级服务
  信心- CortexTM-M0 单片机销售量领先
  安心- 提供高抗干扰抗噪
  放心- 提供快速技术支持
  细心- 提供快速交期
  开心- 提供优异的性价比
  關心- 提供CortexTM-M0/M4, 滿足多樣性的產品需求

## Slide 23: 更多信息，请访问
网页 www.nuvoton.com/NuMicro
论坛
  www.nuvoton-m0.com
  bbs.21ic.com (新唐MCU技术论坛)
  CooCox 论坛